ALGEMEEN

Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)

## Artikel 7.4a Keuringen

1. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.

2. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, wordt voorts na elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.

3. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.

4. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid wordt voorts gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel. Als uitzonderlijke gebeurtenissen worden in ieder geval aangemerkt: natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, ongevallen met het arbeidsmiddel en langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel.

5. Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.

6. Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

-	Volgens artikel 7.4a van het arbeidsomstandighedenbesluit dient bij iedere montage van een arbeidsmiddel, dus ook voor alle funderingsmachines, op een nieuwe locatie een (opstellings-)keuring uitgevoerd te worden door een deskundige.

-	Een deskundige is een voldoende opgeleid en ter zake kundig persoon, die bevoegd is inspectie-, beproeving- of keuringswerkzaamheden te verrichten.

-	Als deskundige kan worden aangemerkt de machinist van de funderingsmachine, een materieelfunctionaris of een uitvoerder van het bedrijf. Deze persoon dient aantoonbare deskundigheid te bezitten in de vorm van opleiding en ervaring.

De mate van deskundigheid is ter beoordeling van de directie van het funderingsbedrijf.

-	De beoordeling komt tot uiting in een document waarin de directie volmacht verleent aan zijn deskundige om opstellingskeuringen uit te voeren.

-	Indien niet voor een interne deskundige wordt gekozen, dient een externe keuringsinstantie te worden ingezet om de keuring uit te voeren, welke voldoende en aantoonbaar deskundig is op het gebied van funderingsmachines en werkomstandigheden op de bouwplaats.

-	Indien dit in het bestek of het contract met de opdrachtgever is voorgeschreven.

dient altijd een externe keuringsinstantie te worden ingezet

CHECKLISTEN

Er zijn een moederformulier en 6 specifieke formulieren opgesteld.

categorie

0	Checklist moederformulier   	samenvatting van alle categorieën en alle check-

punten. Dit formulier opslaan in Uw PC en van daaruit

zo nodig aanpassingen maken

1	Checklist werkvoorbereiding	wordt vóór aanvoer van het werk door de

werkvoorbereiding of uitvoering ingevuld

2	Checklist demontabele machine	voor machine die (grotendeels) wordt gedemonteerd

voor mobilisatie en demobilisatie

3	Checklist niet demontabele machine	voor machine die compleet (met heiblok/boormotor)

wordt gemobiliseerd en gedemobiliseerd

4	Checklist mini funderingsmachine	voor kleine (mini) hei- en boormachine welke compleet

wordt gemobiliseerd en gedemobiliseerd

5	Checklist funderingsmachine op een 	voor machine uit categorie 2,3 of 4 welke opgesteld

brugwagen	wordt op een brugwagen

6	Checklist funderingsmachine op een 	voor machine uit categorie 2,3 of 4 welke opgesteld

ponton/schip	wordt op een ponton/schip

U bent vrij om uitbreiding te geven aan het aantal categorieën of de checklisten aan te passen.

Toelichting op Checklisten:

Bij deze toelichting is uitgegaan van de checklist moederformulier en zijn alle checkpunten toegelicht

De checklisten zijn slechts een voorbeeld en geven de meest voorkomende controlepunten weer. Voor elke machine dient eerst de handleiding van de fabrikant te worden geraadpleegd en de daaruit volgende controlepunten aan de checklist te worden toegevoegd of aangepast. Als blijkt dat controlepunten zijn aangegeven welke niet van toepassing zijn op de machine mag men deze punten verwijderen van de checklist.

De hoofdstukken A, B en C worden vόόr aanvoer van de machine door de werkvoorbereider, uitvoerder of andere verantwoordelijke ingevuld en bij aanvoer met de machine meegegeven.

Hiermee zijn plaats, locatie, werkomstandigheden en opdrachtgever bekend.

A		Omgevingsbeoordeling

Alle beschikbare gegevens en risico’s omtrent van het bouwterrein en de omgeving worden opgevraagd 		en vastgelegd.

A100 		Algemeen

A101		V&G plan uitvoeringsfase, werkplan of dergelijk plan van de bouwplaats wordt gevraagd

A102		Funderingsplan, het palenplan met toelichting en eventuele voorschriften.

A103		De sonderingen welke aangeven wat het inhei(boor)niveau is op de verschillende paallocaties

A104		Penetrolog gegevens met daarbij de toegestane gronddruk

A105		Routing van de machine, de aanvoer en opslag van palen en materialen.

A106		………………Uw aanvulling

A200		Aanvoer/afvoer routes

A201		Bereikbaarheid. Controleer of het werk bereikbaar is voor zwaar en lang verkeer, eventueel met 			ontheffing.

A202		Geef aan waar eventueel kabels en leidingen in de aan/afvoerroute, zowel onder- als bovengronds 		aanwezig zijn.

A203		Bereikbaarheid over water, bij werken vanaf ponton/schip.

A204		Ankerpunten in bouwput waar ponton/schip kan worden verankerd aangeven.

A205		Wat is maximum belasting ankerpunten en is dat voldoende voor het gekozen ponton/schip?

A206		………………Uw aanvulling

A300		Risico factoren

A301		Zijn kabels en leidingen nabij het werk aanwezig en aangegeven, zowel onder- als bovengronds?

A302		Voor controle van ondergrondse kabels en leidingen wordt een KLIC meting gedaan, gegevens 			opvragen.

A303		Bij bovengrondse kabels en leidingen is vaak een aarding van de machine noodzakelijk.

A304		Verkeer/vaar/spoor of aanvliegroutes kunnen de werkzaamheden beïnvloeden.

A305		Gebouwen/scholen/ziekenhuizen welke overlast kunnen ondervinden van de werkzaamheden?

A306		Opslag gevaarlijke stoffen (chemische industrie, raffinaderijen, fabrieken, magazijnen)?

A307		Bodemvervuiling door chemicaliën, olie , munitie bekend? Onderzocht? Schoon grond verklaring?

A308	 	Bij vervuilde grond dient een onderzoeksrapport en instructie voor werkzaamheden aanwezig te zijn.

A309		………………Uw aanvulling

B		Bouwterrein beoordeling

De conditie van het bouwterrein, obstakels en overige omstandigheden worden beoordeeld

B100		Grondwerk

B101		Maaiveld wordt vaak afgegraven. Is bovenlaag nog wel draagkrachtig genoeg?

B102		Is er voldoende ruimte? Is terrein vlak en horizontaal? Helling geeft andere stabiliteit en capaciteit van de 		machine!

B103		Is terrein gedraineerd? Bij veel regen wordt draagkracht en loopomstandigheden slechter.

B104		Als er kabels en leidingen in het werkterrein liggen zijn deze voldoende gemarkeerd?

B105		Als sloten/ontgravingen zijn gedempt is dat voldoende verdicht?

B106		Zijn sloten/ontgravingen aangegeven?

B107		Opstelruimte voor aanvoer en opbouw, maar ook afbouw en afvoer moet voldoende zijn. Zo nodig 		ontheffingen hiervoor, als dit buiten het werkterrein moet gebeuren, (laten) regelen.

B108	 	………………Uw aanvulling

B200		Werken in kelders of gebouwen.

B201		Vloerbelasting controleren en vergelijken met maximale gronddruk van de machine!

B202		Ventileren van verbrandingsgassen en lasdampen voldoende? Zo nodig afzuiging (laten) plaatsen.

B203	 	 ………………Uw aanvulling

B300		Werken op brugwagen.

B301		Railbanen op schotten deugdelijk ondersteunen. Berekeningen opvragen.

B302		………………Uw aanvulling

B400		Werken op ponton/schip

B401		Is machine op dek te verplaatsen? Zijn daarmee alle situaties  bereikbaar?

B402		Het manoeuvreren met ponton/schip vraagt veel ruimte, controleer of alle locaties bereikbaar zijn.

B403		Regel contacten met havenmeester, scheepvaartinspectie en dergelijke. Is een ontheffing nodig?

B404		Bij werken op/aan vaarwegen is het noodzakelijk vergunning te vragen bij de vaarwegbeheerder.

B405		Vaak worden extra maatregelen en eisen gesteld door de vaarwegbeheerder.

B406		Verankeren van ponton/schip door middel van ankers of spuds is vaak niet toegestaan.

B407		………………Uw aanvulling

C		Capaciteitsbeoordeling.

Aan de hand van de funderingsgegevens wordt bepaald machine geschikt is voor de uit te voeren 		werkzaamheden.

C100		Capaciteitsgegevens

C101  		Controleer de maximale paallengte en uiterste werkstand van de machine volgens het werkplan

C102		Beoordeel de capaciteit van de machine met deze gegevens (C101).

C103		Is voor specifieke gevallen een nadere berekening gemaakt voor extreme situaties die niet in de 			capaciteitstabel staan?

C104		Als op een brugwagen wordt gewerkt kan de capaciteit van de machine wijzigen. Laat dit door een 		constructeur beoordelen.

C105		Als op een ponton/schip wordt gewerkt kan de capaciteit van de machine wijzigen. Laat dit door een 		constructeur beoordelen.

C106		………………Uw aanvulling

D		Machinebeoordeling

Hoofdstuk D is geheel gewijd aan de machine, brugwagen of ponton/schip.

D000		Algemeen

D001		De werkvoorbereider of uitvoerder heeft vooraf een aantal zaken gecontroleerd. Is de checklist 			werkvoorbereiding ontvangen?

D002		Als de checklist werkvoorbereiding is ontvangen controleer dan of de daarop vermelde vragen nog 		kloppen! Zo niet neem dan direct contact op met de werkvoorbereider en vraag om instructie hoe verder 		te gaan!

D003		Controleer of het kraanboek bij de machine aanwezig is, en is ingevuld.

D004		De capaciteitstabel van de machine moet in de cabine (of bij de machine) aanwezig zijn.

D005		Het instructieboek van de fabrikant van de machine moet bij de machine (in de cabine) aanwezig zijn.

D006 		De periodieke (jaarlijkse) keuring mag niet ouder zijn dan 1 jaar (zie sticker op de machine) en het 		keuringsformulier moet bij de machine (in het kraanboek) aanwezig zijn.

D007		Bij een brugwagen kan een logboek (kraanboek) of een certificaat aanwezig zijn dat door de fabrikant is 		samengesteld en alle gegevens van de brugwagen bevat.

D008		Bij een ponton/schip zijn een pontonboek of scheepspapieren waaruit de historie, samenbouw en 			capaciteit van het ponton/schip blijkt.

D009		………………Uw aanvulling

D100		Cabine /bedieningsplaats

D101		Controleer of de loopbordessen goed gemonteerd zijn

D102		Controleer of het dakrooster of veiligheidsglas, dat voldoet aan de norm voor “falling object protection” 		(FOP) aanwezig en goed gemonteerd is

D103		Controleer alle bedieningsorganen op juiste werking c.q. aansluiting

D104		Controleer de inclinometer(s) en giekhoekmeter(s) op juiste werking.

D105		………………Uw aanvulling

D200		Giek(opbouwlengte=….m)

D201		Als de giek is verlengd of ingekort ten opzichte van de normale uitvoering, verandert ook de capaciteit. 		Controleer de lengte en kies de daarbij behorende capaciteitstabel

D202		Controleer vόór het oprichten of alle giekpennen en overige giekverbindingen zijn aangebracht en 		geborgd.

D203		Zijn alle giekdelen onbeschadigd met rechte stijlen en diagonalen.

D204		Controleer vόór het oprichten of alle tui pennen en overige tui verbindingen zijn aangebracht en geborgd.

D205		Tuien en sockets zijn gevoelig voor corrosie. Is alles nog goed ingevet, geconserveerd?

D206		Kabelschijven en uitloopbeveiligingen zijn gevoelig voor transportschade. Is alles in orde?

D207		Controleer of de inschering klopt. Zo niet dan moet de machine weer worden gestreken!!

D208		Controleer vόór het oprichten of geen losse onderdelen of gereedschap in de giek is achtergebleven!

D209		………………Uw aanvulling

D300		Leider/Makelaar (opbouwlengte=……m)

D301		Als de makelaar is verlengd of ingekort ten opzichte van de normale uitvoering, verandert ook de 			capaciteit. Controleer de lengte en kies de daarbij behorende capaciteitstabel

D302		Controleer vόór het oprichten of alle verbindingspennen/bouten en overige makelaarverbindingen zijn 		aangebracht en geborgd

D303		Controleer vόór het oprichten of alle verbindingspennen/bouten van de giekkop zijn aangebracht en 		geborgd

D304		Kabelschijven en uitloopbeveiligingen zijn gevoelig voor transportschade. Is alles in orde?

D305		Controleer of de inschering klopt. Zo niet dan moet de machine weer worden gestreken!!

D306		In de makelaar zijn signaalkabels, schakelaars en stekkers. Is alles in orde en getest?

D307		Controleer of de heftuien van de makelaar zijn vastgezet en geborgd

D308		Controleer of de hefcilinders van de makelaar zijn vastgezet en geborgd

D309		Controleer de schroefogen spelingvrij en geborgd zijn

D310		Controleer vόór het oprichten of geen losse onderdelen of gereedschap in de makelaar is 			achtergebleven!

D311		Controleer alle hydrauliek, lucht of mortelslangen op beschadigingen en zorg dat ze goed vastgezet en 		geborgd zijn

D312		………………Uw aanvulling

D400		Boven-onderwagen

D401		Controleer of de rupsen breed staan en geborgd zijn

D402		Demontabele ballast of power packs moeten goed vastgezet en geborgd zijn

D403		Het demontabele frame van het power pack goed vastgezet en geborgd?

D404		Staat machine op voldoende draagkrachtige ondergrond of op schotten? Zie ook de instructies en de 		capaciteitstabel

D405		De zwenkrem even testen voorkomt veel problemen!

D406		Alle verbindingen van het A frame vastgezet en geborgd?

D407		De parkeerrem controleren, zie instructieboek van de fabrikant!

D408		Het instructieboek van de fabrikant geeft aanwijzingen voor het oprichten van de machine. Zijn deze 		aanwijzingen opgevolgd?

D409		………………Uw aanvulling

D500		Staalkabels/lieren

D501		Loop de staalkabels uit voor zover mogelijk en controleer na het oprichten nogmaals of de gehele lengte 		zonder zichtbare gebreken is.

D502		Wigklemmen en draadhuizen aan de draadeinden controleren en zonodig opnieuw monteren.

D503		Controleer na het oprichten of de lieren goed remmen.

D504		………………Uw aanvulling

D600		Hydraulische cilinders

D601		Controleer of cilinders niet lekken en “droog“zijn, vooral bij de leiding aansluitingen en de zuigerstangen.

D602		Is bekend dat de cilinders onder belasting inwendig lekken (doorzakken). Controleer dit bij twijfel door de 		uitgeschoven lengte te meten en na een uur onder dezelfde belasting nogmaals te meten.

D603		Zijn de hydrauliek slangen “droog“ en zonder beschadigingen?

D604		………………Uw aanvulling

D700		Beveiligingen/begrenzingen/signaleringen

D701		De optop beveiliging kan vooraf door de sensor met de hand te bedienen worden gecontroleerd

D702		ook de instapbeveiliging moet werken en niet uitgeschakeld zijn!

D703		Alle eindschakelaars (zie instructieboek) met de hand bedienen en controleren op juiste werking (zie 		instructieboek)

D704		Alle op de machine aangebrachte noodstop knoppen controleren op juiste werking.

D705		LMB of trekkrachtmeter controleren na oprichten van de machine.

D706		………………Uw aanvulling

D800		Lift of werkplatform

D801		De begrenzing van de lift in hoogste en laagste stand controleren

D802		De vanginrichting controleren op zichtbare gebreken en controleren op juiste werking.

D803		De liftbaan moet bij de delingen van de makelaar goed op elkaar aansluiten en verder niet beschadigd of 		krom zijn, waardoor de slede kan vastlopen.

D804		………………Uw aanvulling

D900		Uitrustingsstukken

D901		De blokkat of het uitklinkmechanisme van de hamer moet goed functioneren, de pal mag niet 			beschadigd, afgesleten of verbogen zijn.

D902		De takelblokken controleren op slijtage, de haak voorzien van klep en de steel van de haak zonder veel 		speling in het huis. Ook de hijsgereedschappen controleren op gebreken en slijtage.

D903		De sleden van heiblokken, boormotoren en vibratoren moeten zonder veel speling over de 			makelaargeleiding passen

D904		Controleer ook het heiblok, de boormotor of de vibrator op gebreken, ophangogen/pennen, lekkage, 		loszittende onderdelen enz.

D905		Zijn  het heiblok, de boormotor of de vibrator op de door de fabrikant voorgeschreven wijze gemonteerd?

D906		Bij een vibrator direct aan de giek gemonteerd moet een borgketting tussen giek en vibrator zijn 			aangebracht

D907		………………Uw aanvulling

D1000		Brugwagen

D1001		Brugwagens zijn voor het werk samengesteld, of eerder op andere werken gebruikt. Zijn er 			keuringsgegevens van eerdere toepassing bekend en aanwezig?

D1002		Voor de machine op de brugwagen moet een aangepaste stabiliteitsberekening zijn gemaakt. Is deze 		aanwezig op het werk en zijn daar speciale instructies in vermeld?

D1003		Op de railbaan moeten buffers en/of verankering punten zijn aangebracht voor het vastzetten van de 		brugwagen buiten bedrijf

D1004		De brugwagen moet zijn voorzien van relingen en/of vangnetten ter voorkomen van valgevaar.

D1005		………………Uw aanvulling

D1100		Ponton/schip

D1101		Ponton/schip zijn voor het werk samengesteld, of eerder op andere werken gebruikt. Zijn er 			keuringsgegevens van eerdere toepassing bekend en aanwezig?

D1102		Voor de machine op ponton/schip moet een aangepaste stabiliteitsberekening zijn gemaakt. Is deze 		aanwezig op het werk en zijn daar speciale instructies in vermeld?

D1103		Is voor de locatie bekend hoe en waar verankerd kan(mag) worden, en is dat in een plan vastgelegd en 		aanwezig?

D1104		Het ponton/schip moet voorzien zijn van reling en voldoende reddingsmateriaal

D1105		………………Uw aanvulling

1001	Capaciteit funderingsmachine voldoende voor uit te voeren werk?

1002	Voor het laden / lossen van palen-damwanden-buizen op het werk;

1003	Juiste hijstabel aanwezig waaruit blijkt dat de funderingsmachine

zelf de palen-damwanden-buizen kan lossen / laden ?

1004

1005	_____________________________________________________